## Slide 1
Bulanık Mantık Dersi • Dönem Projesi
Bulanık Mantık Tabanlı
Akıllı Klima Kontrol Sistemi
Sıcaklık, nem ve oda büyüklüğüne göre fan hızını açıklanabilir kurallarla belirleyen bulanık kontrolcü.
Hazırlayan: Kaan Gerçek
22430070041
Notes: Bu slaytta projenin amacını tek cümleyle aç: klasik klima kontrolü yerine insan konforunu dikkate alan bulanık karar yapısı kuruldu.

## Slide 2
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
02
Sunum Akışı
Proje anlatımı problemden uygulamaya ve test sonuçlarına doğru ilerler.
01
Problem
Konfor neden kesin eşiklerle yönetilemez?
02
Tasarım
Girişler, üyelik fonksiyonları ve kurallar
03
Uygulama
Streamlit arayüzü ve anlık hesaplama
04
Test
Senaryolar, grafikler ve değerlendirme
Amaç: yalnızca çıktı üretmek değil; sistemin nasıl düşündüğünü grafikler ve aktif kurallarla açıklamak.
Notes: Sunum yapısını açıklarken bu proje yalnızca bir hesaplama değil, açıklanabilir karar verme sistemi diye vurgula.

## Slide 3
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
03
Problem Tanımı: Konfor Tek Bir Değere Bağlı Değil
Aynı sıcaklık, farklı nem ve oda büyüklüğünde farklı hissedilir.
Klasik yaklaşım
“Sıcaklık 28°C üstündeyse fanı hızlandır.”
Keskin eşik kullanır
Nem etkisini ihmal edebilir
Oda hacmine göre uyum zayıftır
Bulanık yaklaşım
“Sıcaklık yüksek, nem nemli ve oda büyükse fan çok yüksek çalışsın.”
İnsan benzeri sözel karar verir
Geçişler yumuşaktır
Kural nedeni görülebilir
Notes: Klasik eşik mantığı ile bulanık mantığı kıyaslayarak projenin gerekliliğini anlat.

## Slide 4
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
04
Sistem Değişkenleri
En az 3 giriş ve 3 dilsel tanım şartı karşılanmıştır.
🌡️
Sıcaklık
16–36 °C
Düşük • Konforlu • Yüksek
💧
Nem
20–90 %
Kuru • Normal • Nemli
🏠
Oda Büyüklüğü
10–60 m²
Küçük • Orta • Büyük
🌀
Fan Hızı
0–100 %
Çok Düşük • Düşük • Orta • Yüksek • Çok Yüksek
Notes: Değişkenleri kısa tut. Sıcaklık, nem ve oda büyüklüğü girdi; fan hızı çıktı olarak modellenmiştir.

## Slide 5
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
05
Üyelik Fonksiyonları
Üçgensel ve yamuksal fonksiyonlarla yumuşak geçişler tanımlanmıştır.
Neden bu yapı?
Keskin geçiş yerine kademeli karar
Orta bölgelerde birden fazla kural aktif
Centroid ile tek sayısal çıkış
Düşük / Orta / Yüksek geçişleri
Notes: Bu slaytta üyelik derecesinin 0 ile 1 arasında olduğunu ve ara değerlerin aynı anda birden fazla kümeye ait olabileceğini açıkla.

## Slide 6
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
06
Çıkarım Mekanizması
Mamdani çıkarım modeli: bulanıklaştırma, kural aktivasyonu, birleştirme ve durulaştırma.
AND = min • Kural çıktıları = max • Durulaştırma = centroid / ağırlık merkezi
Notes: Mamdani modelini tek cümleyle anlat: giriş üyelikleri hesaplanır, kurallar min operatörüyle tetiklenir, çıktılar max ile birleştirilir ve centroid ile sayısallaştırılır.

## Slide 7
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
07
Kural Tabanı: 27 IF–THEN Kuralı
3 giriş değişkeninin 3 dilsel seviyesi tam kombinasyonla değerlendirilmiştir.
Sıcaklık: Düşük
Nem ↓ | Oda →
Küçük
Orta
Büyük
Kuru
ÇD
D
D
Normal
D
D
O
Nemli
D
O
O
Kural eğilimi: ortam ağırlaştıkça fan seviyesi yükselir.
Sıcaklık: Konforlu
Nem ↓ | Oda →
Küçük
Orta
Büyük
Kuru
D
O
O
Normal
O
O
Y
Nemli
O
Y
Y
Kural eğilimi: ortam ağırlaştıkça fan seviyesi yükselir.
Sıcaklık: Yüksek
Nem ↓ | Oda →
Küçük
Orta
Büyük
Kuru
O
Y
Y
Normal
Y
Y
ÇY
Nemli
Y
ÇY
ÇY
Kural eğilimi: ortam ağırlaştıkça fan seviyesi yükselir.
ÇD=Çok Düşük D=Düşük O=Orta Y=Yüksek ÇY=Çok Yüksek
Notes: 27 kuralı tek tek okumak yerine eğilimi anlat: yüksek sıcaklık, yüksek nem ve büyük oda daha yüksek fan hızı doğurur.

## Slide 8
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
08
Aktif Kurallar ve Durulaştırma
Arayüzde kullanıcı sadece sonucu değil, sonucu oluşturan kuralları da görebilir.
Örnek aktif kural listesi
Centroid ile tek çıktı
Sayısal sonuç + grafiksel açıklama = daha anlaşılır karar süreci
Notes: Aktif kurallar ve centroid grafiği, projenin açıklanabilirliğini gösterir.

## Slide 9
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
09
Python Uygulaması: Streamlit Arayüzü
Kullanıcı girişleri değiştirir; sistem anlık sonuç, grafik ve aktif kuralları üretir.
Giriş Paneli
Sıcaklık
28 °C
Nem
72 %
Oda
48 m²
Hesapla
Sonuç
%70
Fan Seviyesi: Yüksek
anlık durulaştırılmış çıktı
Grafikler
Üyelik fonksiyonları
Aktif kural listesi
Kural aktivasyon grafiği
Centroid çıktı grafiği
Streamlit + scikit-fuzzy + NumPy + Matplotlib
Notes: Arayüzde kullanıcı girdileri slider ile değiştirir, Hesapla butonundan sonra sonuç, grafikler ve aktif kurallar birlikte görünür.

## Slide 10
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
10
Test Sonuçları
Farklı ortam koşullarında fan hızının beklenen şekilde değiştiği görülür.
Öne çıkan sonuç
Serin-kuru küçük odada fan çok düşük
Konforlu orta odada fan orta düzeyde
Sıcak-nemli büyük odada fan en yüksek
Sonuçlar, kural tabanının gerçek hayattaki beklentiyle uyumlu çalıştığını gösterir.
Notes: Grafikte fan hızının sıcaklık, nem ve oda büyüklüğü arttıkça yükseldiğini açıkla.

## Slide 11
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
11
Sonuçların Yorumlanması
Model sadece sıcaklığı değil, konforu etkileyen bağlamı birlikte değerlendirir.
💧
Nem etkisi
Sıcaklık çok artmasa bile nem yükseldiğinde fan hızı artar.
🏠
Oda etkisi
Büyük odada hava sirkülasyonu için daha yüksek fan seviyesi gerekir.
⚡
Enerji dengesi
Serin ve kuru ortamda sistem fanı düşük tutarak gereksiz tüketimi azaltır.
Genel eğilim: ortam “daha zor soğutulur” hale geldikçe fan çıkışı kademeli olarak yükselir.
Notes: Bu slaytta senaryo sonuçlarını yorumla; modelin tek bir sensöre bağlı kalmadığını vurgula.

## Slide 12
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
12
Güçlü / Zayıf Yönler ve Güncel Yaklaşımlar
Bulanık mantık açıklanabilirlik sağlar; ancak kural tasarımı uzman bilgisine bağlıdır.
Güçlü Yönler
Açıklanabilir karar yapısı
Az veri ile kurulabilir
Yumuşak ve kararlı çıktı
Kural tabanı genişletilebilir
Zayıf Yönler
Kurallar uzman bilgisine bağlı
Üyelik fonksiyonu seçimi sonucu etkiler
Giriş sayısı artınca kural sayısı büyür
Kıyaslama
Klasik kontrol sabit eşiklere dayanır. Makine öğrenmesi güçlü olabilir ancak veri ve eğitim ister. Bulanık mantık ise açıklanabilir ve hızlı uygulanabilir bir orta yol sunar.
Notes: Kıyaslamada bulanık mantığın öğrenme modeli olmadığını, uzman bilgisiyle kontrol mantığı kurduğunu belirt.

## Slide 13
Bulanık Mantık Tabanlı Akıllı Klima Kontrol Sistemi
13
Sonuç ve Teslim Hazırlığı
Proje, teorik bulanık mantık adımlarını çalışan Python arayüzüyle birleştirir.
Sonuç
Sıcaklık, nem ve oda büyüklüğü bulanıklaştırıldı.
27 kural ile Mamdani çıkarım sistemi kuruldu.
Centroid yöntemiyle fan hızı sayısal olarak üretildi.
Arayüzde üyelik fonksiyonları, aktif kurallar ve sonuç grafiği gösterildi.
GitHub teslim kontrolü
✓
README.md
✓
Kaynak kodlar
✓
Rapor dosyası
✓
Sunum dosyası
✓
requirements.txt
✓
Public repository
Deadline: 21.05.2026 • 13:00
Notes: Son slaytta projenin gereksinimleri karşıladığını ve GitHub teslim paketinin hazır olması gerektiğini belirt.